       Załącznik nr 3 do zaproszenia do składania ofert
       z dnia 25.05.2020r. nr DK.25.05.2020/1

Specyfikacja sprzętu nagłaśniającego oraz oświetleniowego:

Opis	Ilość
kolumna/monitor aktywna, moc 1000 W Class D biamped, max SPL 136 dB, głośnik 1 x 12”, driver 11'	4
32-kanałowy cyfrowy mikser z pełni programowalnymi hi-endowymi przedwzmacniaczami mikrofonowymi i 16 wewnętrznymi szynami z możliwością konfigurowania w podgrupy	1
Stage Box z 32 zdalnie sterowanymi wejściami mic/line, 16	1
subwoofer aktywny, -moc 1200 W Class D, -SPL peak 133dB -głośniki 2 x 12"	1
Wytwornica dymu typu hazer o mocy 1500W z dedykowanym płynem	1
Splitter DMX 2 input A/B 10 output XLR 3 pin	1
Lampa Teatralna typu profile 25*-50*	2
Żarówka do lampy teatralnej 575W	2
Dimmer do ściemniania lamp teatralnych 6 obwodów regulowanych min.16A	2
Lampa Teatralna typu Fresnel lub PC	4
Żarówka do lampy teatralnej 1kW	4
Skrzydła barndoor do lamp teatralnych	4
Naświetlacz Led typu Washer z diodami w konfiguracji RGBW	6
Sterownik do sterowania oświetlenia / -2 konfigurowalne wyjścia DMX / -1 konfigurowalne wejście DMX / -2096 odblokowanych parametrów z możliwością rozszerzenia do 4096 / -co najmniej 10 zmotoryzowanych faderów / -29 obrotowych encoderów	1
komputer, 8GB RAM, 240GB SSD, I5 np. NUC, Fujitsu Siemens	1
Monitor dotykowy pojemnościowy 21,5"	1
Linka safety 0,6m 20kg z atestem	6
Uchwyt typu C clamp 20kg 48 mm – 51 mm	6
Krata Truss 4,0 m / Tube pitch: 29 cm (outside) / Wall thickness: 2mm	4
Krata Truss 2,0 m / Tube pitch: 29 cm (outside) / Wall thickness: 2mm	2
Wyciągarka łańcuchowa 1000kg, łańcuch - 8 m	4
Di-box stereo (np. Klark teknik, Radial)	4
Kable potrzebne do przystosowania urządzeń odpowiednia ilość przedłużaczy, kabli XLR - DMX